# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

OEST Gigant SAE 10W-40

Описание

Высокоэффективное легкотекучее моторное масло SAE 10W-40 предназначeно для всех бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Произведено на основе НС-синтеза.

Преимущества

при холодном запуске, экономия топлива, повышает износостойкость, безопасное для катализатора, стабильная вязкость в различных температурных режимах.

Допуск

ACEA A3 / B3

API SL / CF

MB 229.1

VW-Norm 505 00

Характеристики

Показатель цвета					ASTM                               	2,5

Плотность		                     			DIN 51757	г/см3		0,87

Динамическая вязкость 				DIN 51377

При -25 °C    							мПас  		 < 7.000

Кинематическая вязкость				DIN 51562

При 40 °C							мм2/с		88

При 100 °C							мм2/с		13,8

Точка вспышки						DIN ISO 2592	°C		> 210

Точка застывания					DIN ISO 3016	°C		-30

08/06